目录

一、系统安装	1

二、学校信息设置	4

三、识别器联机	5

四、学生信息导入	6

五、新卡发行	8

六、补卡发行	9

七、数据查询	10

八、发放信息导出	11

附录一、学生信息数据格式	12

附录二、产品配置	13

附录三、识别器技术参数	15

附录四、识别器介绍	16

附录五、优惠卡粘贴及充值	17

## 一、系统安装

- 将安装光盘放入计算机光驱中，会自动出现安装界面。

注：如安装界面未出现，请运行光盘中的安装文件：学生购票优惠卡防伪系统安装程序.msi。

- 点击“下一步”，进入系统安装路径选择窗口。

- 选择系统安装路径后，点击“下一步”。

- 确定安装信息后，点击“安装”，开始安装。

- 安装完成后，会自动在计算机操作系统桌面生成“学生购票优惠卡防伪系统”快捷方式。

- 运行“学生购票优惠卡防伪系统”快捷方式，进入系统。

## 二、学校信息设置

学校应先设置学校信息，设置完成后，方能进入系统其它相关操作。此操作只在软件安装后操作一次即可。如有变更可在“系统维护”下的“学校信息设置”中操作。

图2-1 学校名称设置

- 学校地址指学校所在的省+市、县或县级市（如：四川成都、河南商丘）。

- 学校名称最大长度为24个汉字，学校地址最大长度为8个汉字。

## 三、识别器联机

1、打开识别器电源开关，选择识别器主菜单上的2“ 发卡”，再按“确认”按钮，识别器液晶屏将显示“联接计算机”。

- 在执行“新卡发行”或“补卡发行”功能的读写卡操作中首先自动联机，若自动联机失败，将弹出如图3-1所示窗口进行手动联机。

图3-1 识别器联机

若为USB机型请选择USB端口，若为串口机型请选择串口。

- 连接成功后提示“识别器联机成功”；识别器液晶屏将显示“已联机”。

- 若计算机与识别器联机失败，则软件提示“识别器联机失败”。此时，请检查识别器与电脑的数据线是否连接好，识别器电源是否打开，然后再次联机，若问题还是不能排除，请联系技术支持工程师协助解决。

- 若要返回充值界面，请先关闭识别器电源，再重新打开，选择1即可进入充值界面。

## 四、学生信息导入

1、点击主界面“学生信息导入”，显示如图4-1所示窗口：

图4-1 学生信息导入

- 点击“学生信息模版下载”按钮，将模版文件保存到计算机，学校根据《附录一》所示的数据格式进行学生信息整理。点击“下一步”，显示如图4-2所示窗口：

图4-2 学生信息导入

- 点击“选择”按钮，选择整理后的学生信息Excel文件，当选择的学生信息Excel文件有效时，“导入”按钮将变为可操作状态。

- 点击“导入”按钮完成学生信息“导入”操作。

导入完成后将提示导入结果。如有错误发生，将会在学生信息Excel文件所在文件夹内，创建一个带“-ERR”文件名的Excel文件，并在该文件内进行错误提示，当该文件的某列出现红色字体时，表示该行学生信息有误。对该文件所有错误进行更正后，再次使用当前功能将学生信息导入数据库即可。

## 五、新卡发行

点击主界面“优惠卡发行”，显示如图5-1所示窗口：

图5-1 新卡发行

新增：向数据库中新增一条新学生信息。

修改：修改当前数据库中的某个学生信息。

删除：删除当前数据库中某个学生信息。

取消：取消当前正在执行的操作命令。

写卡：将当前数据库中某个学生信息写入优惠卡中。

读卡：读取识别器上优惠卡内信息，并在优惠卡写入信息处显示。

## 六、补卡发行

点击主界面“补卡发行”，显示如图6-1所示窗口：

图6-1补卡发行

写卡：将当前数据库中某个学生信息写入优惠卡中。

读卡：读取识别器上优惠卡内信息，并在优惠卡写入信息处显示。

该功能可将已发放优惠卡的学生信息或从优惠卡读取的学生信息（学校地址、身份证号、学生姓名、家庭住址、入学时间、目前学年）修改后，重新写入优惠卡。

## 七、数据查询

点击主界面“数据查询”，显示如图7-1所示窗口：

图7-1数据查询

输入相关条件，点击“查询”按钮，在数据库中查询符合条件的记录。各项条件均支持模糊查询（可只录入关键值）。

查询类型分为以下3种：

- 应发放学生信息：根据条件对数据库内所有学生信息进行查询。

- 未发放学生信息：根据条件对数据库内未领卡学生信息进行查询。

- 已发放学生信息：根据条件对数据库内已领卡学生信息进行查询。

当所查询出的数据不为空时，“打印”按钮变为可操作状态。

## 八、发放信息导出

点击主界面 “发放信息导出”，显示如图8-1所示窗口：

图8-1 发放信息导出

输入相关条件点击“查询”按钮，在数据库中查询符合条件的记录。各项条件均支持模糊查询（可只录入关键值）。

当所查询出的数据不为空时，“导出”按钮变为可操作状态。

点击“导出”按钮，完成将学校所发放的学生优惠卡信息导出到教育部所需的DBF文件中。

## 附录一、学生信息数据格式

- 学校名称：最大长度为24个汉字。

- 学校地址：最大长度为8个汉字；指学校所在地的省+市、县或县级市（如：四川成都、河南商丘）。

- 身份证号：长度只能是15位或18位的数字（18位身份证号最后一位可以是X）。

- 学生姓名：最大长度为8个汉字。

- 家庭住址：最大长度为8个汉字。指学生家庭所在地的省+市、县或县级市（如：四川成都、河南商丘）。

- 目前学年：指相对入学时间的第几学年。

- 学生补办优惠卡时，请发卡人员正确选择“学制”和“目前学年”，确保学生享受的优惠票次数。

家庭住址不是通信地址，不需要写得非常详细，学生只能享受此地址和学校所在地之间的半票优惠。

## 附录二、产品配置

学生证购票防伪识别器配置有USB（或串口）通信线一条、SAM卡一张（已安装在识别器内）、软件光盘一张、电源适配器一个、使用说明书一份。

图1 产品配置

1、电源适配器

电源适配器直接插入市电插座给识别器供电。识别器也可通过4节5号干电池供电。如果识别器长时间不使用，请将干电池取出，以免电池漏液腐蚀电路。

2、USB（或串口）通信线

实现识别器与计算机的联机，以便通过计算机把学生的购票信息写入到优惠卡中。

3、软件光盘

光盘内含有学生购票优惠卡防伪系统软件，通过该软件可以把学生的购票信息写入到优惠卡之中。

4、SAM卡

SAM卡起着非常重要的安全作用，该卡在出厂前已经安装好。SAM卡见图2所示。

图2 识别器SAM卡

注意：

- SAM卡有缺口边朝外，芯片朝下；

- 装、取SAM卡时请关掉识别器的电源；

- 请勿随意将SAM卡取出。

## 附录三、识别器技术参数

| 读写距离 | 距离外壳正面距3厘米之内 |
| --- | --- |
| 读写频率 | 13.56MHz |
| 防冲突检测 | 识别器每次只操作一张卡 |
| 电源 | 4节5号干电池，或者6伏专用电源适配器 |
| 电压 | 输入电压5.8V~6.8V，消耗电流小于100mA |
| 功耗 | 小于500mW |
| 工作/贮运温度 | -5~50℃/-20~60℃ |
| 工作/贮运湿度 | 20~90%/20~93%（40℃） |
| 尺寸 | 190mm(103mm(70mm |

## 附录四、识别器介绍

识别器外观及接口如图3、图4、图5所示。

O 键：特殊功能键，系统信息显示以及升级控制用。

( 键：背光键，用于控制液晶屏的背光灯是否启用。

清除键：用于返回上一级菜单或取消操作。

( / (键：上翻键/下翻键，上下移动选择菜单。如果学校名称超过8个汉字，可使用这两个按键对学校名称进行翻屏显示。

确认键：执行当前操作。

识别器接口：识别器接口如图4所示，自左而右分别是电源插孔、电源指示灯、数据通信接口。

电源开关：如图5所示，“O”按下时，表示电源关，“1”按下时表示电源开。

## 附录五、优惠卡粘贴及充值

一、优惠卡粘贴方法

- 操作人员需将优惠卡贴在学生证内页上。

- 操作员在粘贴过程中，应将卡小心压平，使之紧贴、粘牢，不易剥离。

- 一旦粘贴后，请勿撕揭。

- 购票和充值时，学生证中请勿夹带其它金属物及其它感应卡（如二代身份证），以免影响识别器读写优惠卡。

二、充值准备工作

- 将识别器放于平整的工作台面。

- 接上识别器电源或装好4节5号干电池。

- 打开识别器的电源开关。

- 识别器进行自检，自检顺利完成后，液晶显示屏显示如图6所示。

图6 识别器主菜单

三、优惠卡充值

优惠卡以年为单位进行充值，每次充值后可购票次数变为4次。当可购票次数为0时优惠卡必须“充值”才能继续使用。

- 当进入如图6所示识别器主菜单之后，按“确认”键进入充值操作。

- 进入充值待机状态，液晶显示屏显示“放置优惠卡”。

- 将待充值的学生证（贴有优惠卡）放置在识别器的感应区。

- 按“确认”按钮，充值成功，液晶屏显示相应信息（无论卡中是否有剩余乘车次数，每充值一次，可购票次数都变为4次）。

- 若优惠卡的可充值次数已用完，识别器将不允许再充值，液晶显示屏显示“可充值次数为0”。

注：优惠卡充值时，识别器不需与电脑连接。

技术服务热线电话：028-85343030\85343131转8017

24小时技术服务电话：15198059811、15198059812

本产品由铁道部 教育部 监制

技术支持：川大科鸿新技术研究所

# Text boxes

图3            图4              图5

1、充   值

2、发   卡

选择：1